## Slide 1
高祥電信工程股份有限公司
電氣作業安全
及感電預防
Electrical Work Safety & Shock Prevention
內勤管理組製

## Slide 2
課程綱要
01 電氣安全防護實務
02 電氣災害防止
03 結語

## Slide 3
PART 01
電氣安全防護實務
Electrical Safety Protection Practices

## Slide 4
感電電流流過人體的現象
痛覺、強烈痙攣
血壓上昇、呼吸困難、失神
心臟鼓動不規則 → 致命危險
電流痕跡 / 組織灼傷 → 截肢
壞死組織淤塞 → 急性腎不全 → 敗血
視覺神經傷害 → 嚴重者失明
顏面、手腳燒傷 → 嚴重者敗血、死亡
人體反應
心臟顫動

## Slide 5
電流對人體之影響
電流通過心臟會引起心室纖維性顫動，造成血液循環中斷而導致死亡
電流引致中樞神經失調而導致死亡
電流通過頭部會使人腦嚴重損壞，昏迷而導致死亡
電流通過脊椎會使人癱瘓
由左手到前胸的電流途徑，經過心臟且途徑最短，為最危險的電流途徑

## Slide 6
電氣災害類型
電擊感電災害
人體接觸帶電導體形成回路
電弧灼傷
短路、接地故障、閃絡產生電弧
電氣火災
過載、短路、漏電引燃可燃物
靜電危害
靜電放電引起爆炸或火災

## Slide 7
電擊 (Electric Shock)
人體同時接觸帶電導線和地面，或絕緣不良機具和地面，會導致電擊發生
電擊可能造成：疼痛、肌肉失調、體內出血、神經肌肉細胞組織受傷、心跳停止、死亡
電擊受到傷害，視電流大小來決定
接觸的時間愈久，電擊的程度愈嚴重
其他電氣危險：包括火災、爆炸及設備損壞

## Slide 8
人體感電特徵
感電主要特徵
01
應力性災害，感電災害發生常伴有爆炸聲響
02
感電罹災者身體上（頭顱、身體、手腳）常留有電流出入點，甚至電灼傷
03
電流經罹災者身體進入大地構成迴路造成傷害
感電災害成因
90%+
電流流經心臟肇災
高危
潮濕環境使用電動工具
即死
心室細動、心跳停止

## Slide 9
PART 02
電氣災害防止
Electrical Disaster Prevention

## Slide 10
絕緣 (Insulation)
電氣設備、開關、電線、電纜外層設有絕緣層，防護直接接觸有電的導體
必須依電壓、溫度、溼度等條件選用適合之絕緣體
氣態：空氣、CO₂、SF₆；固態：塑膠、橡膠、紙張；液態：絕緣油
作業前應先檢查確認絕緣體是否完好無缺
電氣作業人員必須使用絕緣用防護具

## Slide 11
識別電（纜）線
⚠ 任何之電（纜）線均應視為帶電！
危險
帶電相線（火線）
黑色、紅色、藍色或黃色絕緣層
中性
中性線（迴路線）
白色或淺灰色絕緣層，用於110V/220V單相3線式
接地
接地線
綠色或綠底黃條紋絕緣層之銅絞線

## Slide 12
漏電斷路器
功能
感應微小漏電，瞬間自動跳脫斷電，防止電擊、保護設備
組成
漏電保護裝置 + 過載保護裝置，整合於一體
設置位置
應設置於分路，保護末端負載回路
規格範例
高感度（動作30mA）、高速型（動作時間0.1sec）
保護機制
1
偵測漏電電流
2
比較額定值
3
觸發跳脫機構
4
電源切斷
5
人員受保護

## Slide 13
預防感電災害
停電切斷電路，掛鎖吊籤，禁止送電
以驗電器確認電路已停電
設置監視人員全程監視作業
活線作業時確實使用絕緣防護具
帶電之電線應絕緣並防止人員觸及
電氣設備非帶電金屬外殼應接地

## Slide 14
用電的個人安全防護
安全眼鏡
防止電弧及飛濺物傷眼
絕緣手套
防止直接接觸帶電體
絕緣安全帽
防止頭部受電擊或撞傷
絕緣工具
活線作業握把須無金屬外露
⚠ 注意：電氣作業時，作業人員應先卸下戒指、項鍊、手錶、手鍊、鑰匙圈、耳環等金屬用品，以避免感電災害

## Slide 15
電氣事故緊急應變
01
隔離電源
不危害自身安全下，用絕緣物移開帶電物，或關閉電源
02
緊急呼救
立即通報 119 請求支援，告知事故地點與狀況
03
實施急救
由受過急救訓練人員實施 CPR，維持傷者生命跡象
04
灼傷處理
若有灼傷，移除身上束縛物，盡速送醫急救
05
提供資訊
將傷者之傷害情況及處理過程提供醫護人員參考

## Slide 16
防止感電之對策
1
電氣作業（裝拆電線）應確實停電切斷電路後方可作業
2
停電作業應將開關確實切離，以驗電器檢電
3
維修時確認電源已切斷，該處開關予以上鎖，設置警告標示
4
設置監視人員監視作業過程
5
活線作業時，作業人員應使用絕緣防護具
6
帶電之電線應實施絕緣並防止人員觸及
7
電氣設備非帶電之金屬外殼應接地
8
臨時用電分路應裝設漏電斷路器

## Slide 17
結語
電氣災害案件數仍居高不下，必須重視用電安全
加強安全衛生管理、實施作業勞工之安全衛生教育訓練
強化電氣危害之辨識能力
電氣危害預防為勞工安全衛生重點工作，有賴大家共同努力達成減災目標

## Slide 18
簡報結束
THANK YOU
敬請指教
高祥電信工程股份有限公司｜內勤管理組製